附件

2017年商品归类行政裁定（Ⅰ）

| 编号 | 商品税则 号列 | 商品名称 | 英文名称 | 其他名称 | 商品描述 | 归类裁定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0016 | 8431.3100 | 电梯导轨 | Elevator Guide Rail | 无 | 电梯导轨型号为T89/B，材质为镇静钢，经钣金折弯加工而成，两端分别钻有圆孔，与电梯轿厢连接，为电梯上下运行提供导向。外观呈倒T字形，具体尺寸为5150mm×620mm×300mm。 | 电梯导轨型号为T89/B，材质为镇静钢，经钣金折弯加工而成，两端分别钻有圆孔，与电梯轿厢连接，为电梯上下运行提供导向。外观呈倒T字形，具体尺寸为5150mm×620mm×300mm。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列8431.3100。 |
| C0017 | 8431.3100 | 电梯导轨支架 | Elevator Rail Bracket | 无 | 电梯导轨支架型号为AAA22100，材质为钢制，通过机床对板材进行剪切、冲孔、折弯、焊接等工艺加工而成。与电梯导轨连接，固定电梯导轨，确保电梯轿厢的稳定性。具体尺寸为1900mm×950mm×750mm，为折弯钢制配件。 | 电梯导轨支架型号为AAA22100，材质为钢制，通过机床对板材进行剪切、冲孔、折弯、焊接等工艺加工而成。与电梯导轨连接，固定电梯导轨，确保电梯轿厢的稳定性。具体尺寸为1900mm×950mm×750mm，为折弯钢制配件。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列8431.3100。 |
| C0018 | 8431.3100 | 电梯底坑底座 | Elevator Pit Base | 无 | 电梯底坑底座材质为钢制，经钣金折弯，焊接加工而成。与电梯缓冲器连接，在电梯运行过程中，发生突发状况导致电梯坠落时起到缓冲稳定的作用。具体尺寸为2200mm×850mm×750MM，为特定性状钢制配件。 | 电梯底坑底座材质为钢制，经钣金折弯，焊接加工而成，与电梯缓冲器连接，在电梯运行过程中，发生突发状况导致电梯坠落时起到缓冲稳定的作用。具体尺寸为2200mm×850mm×750MM，为特定性状钢制配件。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列8431.3100。 |