附件2

2018年商品归类决定（Ⅱ）

| 序号 | 归类决定编号 | 商品税则号列 | 商品名称 | 英文 名称 | 其它名称 | 商品描述 | 归类决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z2018-001 | 9031.8090 | 半导体晶片测试仪 | 无 | 无 | 该商品品牌为Advantest，型号为V93000。由测试头、测试板卡、支架、水冷柜、电脑工作站等组成，该设备共有20个卡槽位（安装板卡用），进口的随附板卡共有7块，其中电源板卡2块、数字板卡4块、模拟板卡1块。软件为供货商安装在电脑中的V93000测试平台，电脑操作系统为Linux。主要用途为对集成电路晶圆、封装后的芯片进行规模化测试。检测的指标包括：电压、电流、功率、频率、导通功能、存储功能、逻辑功能，上述指标的实现，或直接测试得到，或通过计算、对比得出，最终看测试值是否在期望值范围之内，来判断是否符合质量的好坏。 工作原理：1.根据待测晶圆或芯片的测试需求，选配对应板卡，搭建测试回路环境，编写相应的测试程序，将期望值范围事先植入程序，对待测产品进行测试（例如：测功率的就编功率的测试程序；测导通的就编导通的测试程序）；2.在测试之后将实际测试值与期望范围进行比对，比对后判断被测物品为“好品pass”或“坏品fail”；3.将判断结果告知另一台与测试仪联机的分选机（未进口），分选机将已测产品按照测试仪指令放置对应的“好品筐or坏品筐”；4.测试结束后生成测试数据包，发给公司产品工程师及客户做进一步分析。该设备对芯片种类以及相关指标的测试具有一定的拓展性，需通过选购其它类型板卡以及升级软件程序实现。 | 该商品通过加电方式采集被测对象（集成电路）的各项指标：电压、电流、功率、频率、导通功能、存储功能、逻辑功能，最终经本机处理运算后得出被测对象质量好坏（“好品pass”或“坏品fail”）这一检测参数并将数据传输给后道的分拣机（未进口）使用，符合税目90.31及其子目条文的描述，根据归类总规则一及六，应将其按其他税目未列名的检测设备归入税则号列9031.8090。 |
| 2 | Z2018-002 | 8483.5000 | 滚轮组件 | 无 | 无 | 滚轮组件由一个滚轮、一个中轴及铜制轴套组成，按固定的步骤安装并固定在锥形底座的中心轴上。当船用绞盘机放缆、收缆时，套在滚轮上的缆绳前后运动，滚轮则通过轴套在中轴上稳步转动。没有导缆滚轮的自转功能，收、放缆绳时缆绳会失去方向，不能按准确的甲板路径导向至船体边沿的导缆孔或带缆桩。导缆滚轮分为左旋、右旋，一定的位置装有一定方向的导缆滚轮，并且椎体底座焊接在甲板上时有不同的角度，以适应甲板左右两侧的倾斜度，这样才能引导缆绳顺利经过甲板，配合绞盘机完成系缆、收缆工作。功能：船舶系泊装置中绞盘机的辅助装置，当绞盘机处于工作状态时，导缆滚轮配合其收放缆绳，并进行缆绳引导。 | 该商品由一个滚轮、一个中轴及铜制轴套组成，按固定的步骤安装并固定在锥形底座的中心轴上。当船用绞盘机放缆、收缆时，套在滚轮上的缆绳前后运动，滚轮则通过轴套在中轴上稳步转动。根据《税则注释》品目84.83的注释：“本组也包括……本身并不传送动力而仅作为传动缆绳的导杆或转向杆的自由滑轮（例如，调节传动带松紧用的惰轮及导轮）。”该商品符合品目84.83关于“滑轮，包括滑轮组”的描述。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列8483.5000。 |
| 3 | Z2018-003 | 90189091 | 含铜宫内节育器 | 无 | NOVAT380 | 该含铜宫内节育器由聚乙烯制T型支架、尾丝及内含银芯的铜丝等组成。该产品为独立无菌包装，包装内附带有放置管、推杆等辅助工具。节育器的T型支架水平臂和垂直臂全长均约为3厘米，其中垂直臂上缠绕铜丝且末端的小孔上系有尾丝。放置管和推杆均长约20厘米，放置管上附有厘米标记和定位块。 该产品主要用于妇女避孕，使用时要由专业卫生人员放置于子宫宫腔内。其避孕原理为：支架本身具有机械避孕作用（由于子宫内膜对节育器产生的异物反应），以及释放入子宫宫腔内的铜离子具有改变生殖道内环境和配子质量的特殊作用，而银芯可减缓和降低铜丝的腐蚀和消耗。 | 该商品不含化学药物，因此应作为一种医疗器具归入税则号列9018.9091 |
| 4 | Z2018-004 | 分别归类 | 耳鼻喉检查台 | 无 | E.N.T.checking unit | 该耳鼻喉检查台型号为NET-600，配有控制台、喷枪、吸引、喉镜预热器、紫外线消毒装置、治疗灯、压力泵、污物桶、抽屉柜等标准配置件，另有NET-1400病人坐椅、台车、医生坐椅选配件（不含耳鼻喉内窥镜及内窥镜影像系统）。用于对耳、鼻、喉部位疾病的检查及治疗。 | 根据《税则注释》对品目90.18牙科仪器及器械中关于“安装在一个台体上的综合牙科治疗台”的解释，该耳鼻喉检查台可按其他医疗仪器，归入税则号列9018.9099；由于抽屉柜并非与检查台紧固在一起，且主要用于医生存放器械和病历，台车用于放置监视器，因此，这两种商品应单独归入《税则》税目94.03项下；医生坐椅由于没有明显医用特征，应归入税目94.01项下；NET-1400病人坐椅与检查台相连，可通过检查台控制升降，也可通过自身的升降装置控制升降，其可按医疗用家具归入税目94.02项下。 |
| 5 | Z2018-005 | 40.02 | 合成橡胶 |  |  | 该商品的外观形状为未经切割的规则的正几何形块，还有一些是经过切割的规则的正几何形块。有的是无色、均匀、半透明体，有的是发黄、不透明、团粒状结在一起的规则的正几何形块。合成橡胶的主要种类有异丁烯－异戊二烯橡胶和三元乙丙橡胶及卤代丁基胶、丁苯橡胶等。 | 根据实际进出口状态进行归类。规则的正几何形块的合成橡胶按板、片、带归类；不规则形状的合成橡胶，符合第四十章注释三规定的，按初级形状归类。 |